Notesco Oy    H218W 1.0 Mpix

Nauvon maailman pisimmän pöydän pystytys kuvattiin täällaisella H218W kameralla.

http://www.septemberfestival.fi/index.php/fi/galleria

Dericam H218W Megapixel Outdoor IR IP Camera

Pikaohje

1) Kytke kamera reitittimeen vapaaseen porttiin

2) Kytke kameraan sähkö

3) Asenna PC:lle IP Cam Search_en (löytyy CD:ltä hakemistosta IP Camera Tool)

4) Aja IP Cam Search_en

- se näyttää kaikki löytämänsä megapikselikamerat

5) Valitse kamera, jota haluat säätää

6) Ota DHCP pois käytöstä ja anna kameralle kiinteä IP-osoite

- käyttäjätunnus on admin ja salasana 123456

7) Voit nyt ottaa IE-selaimella kameraan yhteyttä ja jatkaa muita säätöjä

- IE:n lisäksi kameran voi liittää CMS-monikamerajärjestelmään – löytyy CD:ltä

8)  Kameraa voi katsella Chromella ja Safarilla ym. mutta tällöin QuickTime pitää olla asennettuna. Katso erillinen ohje H Series Quicktime setup.pdf.

9) Kameraan voi laittaa SDHC-muistikortin ja tallentaa myös kortille hälytysvideota tai time-lapse kuvia. Muistikortin kautta kamera osaa siirtää videot FTP-palvelimelle. Muistikortin asentamista varten on takakansi avattava.  Varo kaapeleita, niihin ei saa kohdistua vetoa. Kun suljet takankannen tarkista, että kaapelit eivät jää puristuksiin. Resetoi kamera tehdasasetuksille muistikortitn asentamisen jälkeen.

Huomautukset:

- Salasana saa olla enintään 12 merkkiä

- Jos haet kameralta kuvastreamia suoraan, kamera käyttää listan ylintä admin tunnusta ja salasanaa

Videostream löytyy seuraavasta URLista: http://192.168.0.100:80/web/iphone/11?admin:123456&  (esimerkin kamera portissa 80 oletussalasanoin - tarkista portti; oletusportin 80 voi jättää poiskin)

Mobile View (pienempi resoluutio) on muuten sama, mutta tuon ”11?” kohdalle tulee ”12"

Muuta: Win8 / IE10 sekoaa tietoturvaansa

Dericamin tekninen tuki:

We have tested the win8 32bit/64bit with IE10.

Indeed the H218W can not connec to IE10,then we tried many ways and

found some reason:

1)Please enable the compatiable view on the IE10.

You can click the ico like one page been tear off for light it.

2）Please check the firewall or anti-virus software like kaspersky, then close them

and try again, my H218W run well after stop the Kaspersky.Then I check deeper and

found the "heuristic method Anti-Phishing function“ under the "webpage anti-virus"

will kill the H218W webpage.

You can disable the  "heuristic method" then check again.

Feedback from one customer:

I needed to make changes in my McAfee firewall settings and use “compatiable view” in IE10.

Toinen tunnettu temppuilija on Avast! Jos AX:n asennus epäonnistuu, Avast! pitää sammuttaa ja asentaa AX uudelleen + Compatibility View päälle.

>> myös Win7:ssa jotkut antivirussoftat on liian agressiivisia.

Mallikameran kuva QuickTimeen:

http://195.238.198.203:80/web/iphone/11?guest:guest&

Wanscam HW0022:

The URL is:
http://[IP]:[PORT]/videostream.cgi?user=[USER]&pwd=[PASSWORD]&resolution=64&rate=0

reso 8 = 320x240, 32 = VGA, 64 = 1 Mpix???

----------

I got sound, I changed the URL of videostream to this one

http://[IP]:[PORT]/videostream.asf?user=[USER]&pwd=[PASSWORD]&resolution=32&rate=13


You can change the rate number, this are the options

0：full speed
1：20 fps
3：15 fps
6：10 fps
11：5 fps
12：4 fps
13：3 fps
14：2 fps
15：1 fps
17：1 fp/2s
19：1 fp/3s
21：1 fp/4s
23：1 fp/5s